Система автоматического измерения параметров            абонентских линий для АТСКЭ «Квант» с использованием

универсального измерительного прибора ПИТ-801

Назначение системы

Данная система предназначена для автоматического измерения параметров абонентских линий непосредственно через коммутационное поле АТСКЭ «Квант».

Состав системы

В состав системы автоматического измерения входит:

- Прибор измерительный универсальный для абонентской телефонной сети ПИТ-801 (с преобразователем постоянного напряжения БПП-1). Внеший вид прибора изображен на фото 1;

Фото 1. Внешний вид прибора ПИТ-801

- Кассета ПИТ-АУД с ТЭЗами . Структура кассеты изображена на рис 1. Внешний вид кассеты изображен на фото 2.  Кассета ПИТ-АУД содержит следующие ТЭЗы:

- БП28-5М – блок питания 5В;

- БП30-27М – блок питания 27В;

- КВВ2 или КВВ4 – канал ввода-вывода;

- УСК1(2шт) – управление и сканирование координат;

- ВКБ3 – входящий комплект батарейный трехпроводный с доработками;

- УС - устройство сопряжения (служит для согласования  АТСКЭ «Квант»  с ПИТ-801 и персональным компьютером).

| 100 | БП28-5М | БП30-27М | К В В 4 | У С К 1 | У С К 1 | В К Б 3 | У С | ПИТ-801 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105мм | 105мм | 15мм | 15мм | 15мм | 30мм | 30мм |  |  |
|  | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |  |  |

Фото 2. Внешний вид кассеты ПИТ-АУД

- Персональный компьютер (ПК);

- Программа управления системой автоматического измерения для персонального компьютера. Вид окна программы управления приведен на рис.2;

Рис. 2. Окно программы управления системой автоматического измерения.

- Коррекции  рабочей версии программного обеспечения АТСКЭ «КВАНТ» (осуществляют спрямление тракта ВК-АК ).

Краткие  сведения о системе

Для измерения абонентской линии устройством сопряжения по команде персонального компьютера осуществляется набор нужного номера.  Номер может транслироваться как импульсным способом так и тональным, в последнем случае АТС должно быть оборудовано ТЭЗами ПТП.  После окончания набора номера происходит установление соединения . К линии абонента подключается измерительный прибор ПИТ-801 и производится автоматическое измерение сопротивления, постороннего напряжения и емкости АЛ. Структура подключения измерительного прибора к АЛ приведена на рис.2. Диапазон измеряемых параметров автоматической системой

приведен в таблице 1.

Таблица 1

| №п/п | Наименование проверки | Диапазон измерений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение постоянного напряжения | 1 – 300 В |
| 2 | Измерение переменного напряжения | 1 – 250 В |
| 3 | Измерение сопротивления | 2Ом – 5Мом |
| 4 | Измерение емкости | 0,1нФ – 20мкФ |

Время измерения абонентской линии составляет 30 сек. По окончании измерения программа управления системой дает отбой, ЦУУ производит выключение тракта и освобождает все приборы которые были заняты в соединении. Результаты измерения выводятся программой управления на экран монитора и записуются в файл. Возможно задать измерение нескольких абонентских линий (по списку), результаты измерения которых также сохраняются в файле отчета.

Рис.2. Подключение измерительного прибора ПИТ-801 к АЛ.

# Text boxes

Рис. 1. Структура кассеты ПИТ-АУД.

ПИТ-801

УСТ.СОПР

ПК

RS232

АЛ-изм. –  Измеряемая абонентская линия.

–  Тракт измерения.

КУП

ВКБ3

ВШК

БВЛ

БИЛ

АК

ИШК

ВШК

АЛ-изм.

БАЛ