ТЭЗ CID16 –  Предоставляет  абонентам  АТСКЭ «Квант» услугу

определения номера Caller ID  в формате CLIP FSK

Типовой элемент замены CID16 (фото 1)  – дает возможность абонентам

АТСКЭ «Квант» определять номер вызывающего абонента до поднятия трубки,

в промежутке между первой и второй посылкой вызова.

Фото 1.  Типовой элемент замены CID16

Определение номера вызывающего абонента  возможно  как при  внутристанционной связи

так и при входящей  связи. Максимальное количество определяемых цифр по входящей

связи в случае применения сигнализации EDSS1 – 10 цифр, а в случае применения

сигнализации 2ВСК или аналоговых соединительных линий (ВКБ3) – 7цифр.

ТЭЗ CID16 может содержать до 16 каналов Caller ID, количество каналов наращивается

съемными платами по 4 канала.

Каналы Caller ID включаются в поле АТСКЭ «КВАНТ» как комплекты ВК.

Управление ТЭЗ CID16 осуществляется непосредственно от ТЭЗ КВВ4 (КВВ2).

ТЭЗ CID16  совместно с ТЭЗ КВВ4 (КВВ2) могут быть установлены в любую кассету  АТС

или в отдельно  изготовленной  кассете CID (фото 2).

Фото 2. Размещение ТЭЗ CID16 в кассете CID

При необходимости ТЭЗ CID16 может комплектоваться встроенными интегральными

преобразователями напряжения (-60В/+5В), если его невозможно запитать от внешних

источников питания БП 28-5М.

Для реализации данной услуги  помимо установки ТЭЗ CID16, так же необходимы

программные коррекции в РВПО АТСКЭ «КВАНТ».

расчет стоимости оборудования caller id

| nпп | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | ЦЕНА без НДС | ЦЕНА с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСНОВНАЯ ПЛАТА ID | до 16 генер. | 6350 | 7493 |
| 2 | НАВЕСНАЯ ПЛАТА ID | Кратно 4 генер. | 5250 | 6195 |
| 3 | КОРРЕКЦИЯ РВПО |  | 2750 | 3245 |
| 4 | КВВ2 / 4 | При необходим. | 1200 | 1420 |
| 5 | КАССЕТА ID | При необходим. | 3500 | 4130 |

в стоимость комплекта входит доставка в адрес Заказчика.

Размещение платы ID в паре с КВВ2/4 возможно как в отдельной кассете –так и в любой штатной кассете АТС Квант.

В этом случае требуется выполнить навивки согласно прилагаемой документации.

Рекомендуемое количество генераторов  ID –

для АТС емкостью 2048NN =8 /две навесные платы/,

для АТС от 256 по 1024NN =4 /одна навесная плата/.

в случае необходимости количество генераторов можно увеличить в процессе эксплуатации путем установки дополнительных навесных плат на ТЭЗ CID16.

При заказе от 3-х комплектов и более скидка до 10 процентов.